Załącznik nr 8

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania techniczne dla nowego, lekkiego samochodu ratowniczogaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 2 (zabudowa kontenerowa) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarce Mielęckiej.

| L.p. | Wyszczególnienie |
| --- | --- |
| 1 | WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1.1. | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z: Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U z 2017r. poz. 1260 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016 r., poz. 2022 ze zm.). Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Wraz z pojazdem należy dostarczyć komplet dokumentów umożliwiających jego zarejestrowanie jako pojazd specjalny, pożarniczy, uprzywilejowany. W szczególności należy dostarczyć: Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP Wyniki Badań CNBOP Świadectwo zgodności WE Świadectwo Dopuszczenia CNBOP na sprzęt dodatkowo montowany w pojeździe (tam gdzie wymagane) |
| 2 | PODWOZIE Z KABINĄ |
| 2.1 | Pojazd fabrycznie nowy- nie starszy niż rok produkcji 2017 |
| 2.2 | Podwozie samochodu z napędem na oś tylną wyposażone w tylne koła bliźniacze. Kabina załogowa minimum 5 osobowa. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie niższa niż 4,7 t i nie wyższa niż 6,5t. Ładowność pojazdu minimum 1750 kg (pojazd bez środków gaśniczych i załogi) |
| L.p. | Wyszczególnienie |
| 2.3 | Zawieszenie wzmocnione, przystosowane do ciągłego obciążenia zabudową, wyposażeniem i środkami gaśniczymi. |
| 2.4 | Wymiary pojazdu: Długość nie większa niż 6500 mm– z zabudową Wysokość nie większa niż 2800 mm– z zabudową |
|  | Szerokość nie większa 2800 mm (z lusterkami) |
| 2.5 | Kolorystyka: nadwozie – czerwień sygnałowa- RAL3000 lub zbliżony, elementy zderzaków i nadkoli - białe, drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium, - podest roboczy – naturalny kolor aluminium. |
| 2.6 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. Kabina wyposażona w: indywidualne oświetlenie przy siedzeniu dowódcy, fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, - siedzenia powinny być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, kabina powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem. |
| 2.7 | Minimalne wymagania bezpieczeństwa i wyposażenia pojazdu: Poduszka powietrzna kierowcy Układ ABS Układ ESP Centralny zamek Elektrycznie regulowane szyby przednie Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka Niezależne ogrzewanie postojowe przedziału pasażerskiego Klimatyzacja Radio samochodowe |
| 2.8 | Instalacja elektryczna 12 V, Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |
| 2.9 | Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy min 160 KM, o momencie obrotowym minimum 400Nm |
| 2.10 | Silnik spełniający normy czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym umożliwiającymi zarejestrowanie pojazdu. |
| 2.11 | Średnica zawracania obrysowa między krawężnikami maksimum 15,0m |
| 2.12 | Na wyposażeniu pojazdu zamocowane pełnowymiarowe koło zapasowe. |

| L.p. | Wyszczególnienie |
| --- | --- |
| 2.13 | Pojazd wyposażony w hak typu kulowego z tyłu pojazdu oraz znormalizowane 7-biegunowe gniazdo elektryczne do przyczepy. |
| 2.14 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi oraz nazwą jednostki. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |
| 3 | ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA |
| 3.1 | Zabudowa kontenerowa: Aluminiowa lub kompozytowa, poszycie ścian laminat lub blacha aluminiowa. Skrytki wyposażone w rolety wodo- i pyłoszczelne, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz (jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków) Długość kontenera nie mniej niż: 2400 mm Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z możliwością mocowania sprzętu. Dach powinien wytrzymać obciążenie masą sprzętu i dwóch strażaków. Drabina do wejścia na dach. Skrytki na sprzęt i przedział agregatu wysokociśnieniowego muszą być wyposażone w oświetlenie w technologii LED |
| 3.2 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu o natężeniu min 5 lx zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności w odległości min 1 m od pojazdu |
| 3.3 | Samochód wyposażony w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). |
| 3.2 | Niezależne ogrzewanie przedziału pompy. |
| 4 | SPRZĘT MONTOWANY NA POJEŹDZIE |
| 4.1 | Belka sygnalizacyjna typu LED w kolorze niebieskim zamontowana w przedniej części dachu pojazdu, wyposażona dodatkowo w: dodatkowe moduły LED’owe – zsynchronizowane z lampami głównymi belki sygnalizacyjnej zamontowane z przodu pojazdu, szyld podświetlany (LED’owy) z napisem STRAŻ w kolorze czerwonym załączany wraz z lampami pozycyjnymi pojazdu, Lampa sygnalizacyjna tylna– LED’owa w kolorze niebieskim, Sygnalizacja dźwiękowa: wzmacniacz sygnałowy o mocy minimum 100W, umożliwiający podłączenie głośnika o mocy 100W, posiadający funkcje: - sterowania sygnalizacją świetlną, sterowania sygnalizacją dźwiękową (minimum 3 sygnały o zmiennym tonie – przystosowane do pracy ciągłej, funkcję tzw. syreny ręcznej – funkcje uruchamiane włącznikiem sygnału dźwiękowego pojazdu głośnik kompaktowy o mocy 100 W, emitujący sygnał dźwiękowy generowany przez wzmacniacz sygnałowy. |

| L.p. | Wyszczególnienie |
| --- | --- |
| 4.2 | W kabinie kierowcy podłączony radiotelefon analogowo- cyfrowy przewoźny wraz z kompletną instalacją antenową dostosowany do pracy w sieci MSWiA. Radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz w trybie cyfrowym i analogowym. Wyświetlacz alfanumeryczny + ikony stanu pracy radiotelefonu. - mikrofon typu „gruszka”, antena samochodowa na pasmo pracy radiotelefonu + wtyk, instrukcja obsługi w języku polskim. - minimum 24 miesiące gwarancji na radiotelefon |
| 4.3 | Samochód wyposażony w zbiornik wody, wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności min. 1000dm3 oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności minimum 80dm3. |
| 4.4 | Agregat wysokociśnieniowy: Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy o wydajności min.70 dm3/min przy ciśnieniu min. 40 bar zlokalizowany z tyłu pojazdu połączony ze zbiornikiem wody. Samochód wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości minimum 60 m zakończona prądownicą wodno-pianową z regulacją wydajności i rozproszenia strumienia wody. Linia szybkiego natarcia połączona z agregatem wysokociśnieniowym. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody i piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie |
| 4.5 | Parametry agregatu i zbiorników potwierdzone na świadectwie dopuszczenia CNBOP. |
| 4.6 | Samochód wyposażony w maszt oświetleniowy LED sterowany z poziomu podłoża zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu. Strumień świetlny minimum 30 000lm. Stopień ochrony minimum IP55. Wysokość reflektora ponad poziom podłoża minimum 4m. |
| 4.7 | Samochód wyposażony w dwa kompletne aparaty ochrony dróg oddechowych z butlami o pojemności 6l i ciśnieniu 300 barów typu Auer AirGo Pro lub równoważny maski G1 wizjer z pokryciem przeciw zarysowaniom „H” lub równoważny. W pojeździe musi być przewidziana wysuwana półka na przewóz w/w aparatów w sposób umożliwiający szybki dostęp. 2 x radiotelefon przenośny z ładowarkami samochodowymi zamontowane w kabinie lub równoważne. Maszt oświetleniowy LED zasilany z instalacji pojazdu, Wciagarka 4,7 t, Zestaw hydrauliczny w skład którego wchodza : agregat hydrauliczny P630SG, rozpieracz ramieniowy SP 555, nozyce hydrauliczne S312, rozpieracz kolumnowy R 410, wąż przedłużający 10m, mata narzędziowa 2x2,5, Res-Q-Rench) , |
| 4.8 | Na dachu zabudowy zamontowany uchwyt na drabinę. |
| 4.9 | Zabudowa wyposażona w schowek dachowy umożliwiający przewóz sprzętu typu łopaty, szczotki, bosaki podręczne itp. |
| 5 | GWARANCJA |
| 5.1 | Minimum 24 miesiące |