D-01.02.01

USUNIÊCIE DRZEW I KRZAKÓW

1. WSTÊP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania ogólne dotycz¹ce wykonania i odbioru robót drogowych przy przebudowie nawierzchni Centrum Miasta Kêpna – Rynek i ulica Ratuszowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z usuniêciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych dla przebudowy nawierzchni Centrum Miasta Kêpna – Rynek i ulica Ratuszowa.

1.4. Okreœlenia podstawowe

Stosowane okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

Nie wystêpuj¹.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do usuwania drzew i krzaków

Do wykonywania robót zwi¹zanych z usuniêciem drzew i krzaków nale¿y stosowaæ:

pi³y mechaniczne,

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniêcia z pasa drogowego,

spycharki,

koparki lub ci¹gniki ze specjalnym osprzêtem do prowadzenia prac zwi¹zanych z wyrêbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpinê oraz ga³êzie nale¿y przewoziæ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiaj¹ce wartoœæ jako materia³ u¿ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny byæ transportowane w sposób nie powoduj¹cy ich uszkodzeñ.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków

Roboty zwi¹zane z usuniêciem drzew i krzaków obejmuj¹ wyciêcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i ga³êzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie do³ów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozosta³oœci po wykarczowaniu.

Teren pod budowê drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien byæ oczyszczony z drzew i krzaków.

Zgoda na prace zwi¹zane z usuniêciem drzew i krzaków powinna byæ uzyskana przez  Zamawiaj¹cego.

Wycinkê drzew o w³aœciwoœciach materia³u u¿ytkowego nale¿y wykonywaæ w tzw. sezonie rêbnym, ustalonym przez In¿yniera.

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nale¿y oczyœciæ z roœlinnoœci, wykarczowaæ pnie i usun¹æ korzenie tak, aby zawartoœæ czêœci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekracza³a 2%.

W miejscach nasypów teren nale¿y oczyœciæ tak, aby czêœci roœlinnoœci nie znajdowa³y siê na g³êbokoœci do 60 cm poni¿ej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyj¹tkiem przypadków podanych w punkcie 5.3.

Roœlinnoœæ istniej¹ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuniêcia, powinna byæ przez Wykonawcê zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je¿eli roœlinnoœæ, która ma byæ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcê, to powinna byæ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie w³adze.

5.3. Usuniêcie drzew i krzaków

Pnie drzew i krzaków znajduj¹ce siê w pasie robót ziemnych, powinny byæ wykarczowane, za wyj¹tkiem nastêpuj¹cych przypadków:

w obrêbie nasypów - je¿eli œrednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniej¹ca rzêdna terenu w tym miejscu znajduje siê co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny byæ œciête nie wy¿ej ni¿ 10 cm ponad powierzchni¹ terenu. Powy¿sze odstêpstwo od ogólnej zasady, wymagaj¹cej karczowania pni, nie ma zastosowania, je¿eli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawê nasypu,

w obrêbie wyokr¹glenia skarpy wykopu przecinaj¹cego siê z terenem. W tym przypadku pnie powinny byæ œciête równo z powierzchni¹ skarpy albo poni¿ej jej poziomu.

Poza miejscami wykopów do³y po wykarczowanych pniach nale¿y wype³niæ gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagêœciæ, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczaniem pod³o¿a”. Do³y w obrêbie przewidywanych wykopów, nale¿y tymczasowo zabezpieczyæ przed gromadzeniem siê w nich wody. Wykonawca ma obowi¹zek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiaj¹ce wartoœæ jako materia³ u¿ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraci³y tej w³aœciwoœci w czasie robót. M³ode drzewa i inne roœliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byæ wykopane z du¿¹ ostro¿noœci¹, w sposób który nie spowoduje trwa³ych uszkodzeñ, a nastêpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozosta³oœci po usuniêtej roœlinnoœci

Sposób zniszczenia pozosta³oœci po usuniêtej roœlinnoœci powinien byæ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami In¿yniera.

Je¿eli dopuszczono przerobienie ga³êzi na korê drzewn¹ za pomoc¹ specjalistycznego sprzêtu, to sposób wykonania powinien odpowiadaæ zaleceniom producenta sprzêtu. Nieu¿yteczne pozosta³oœci po przeróbce powinny byæ usuniête przez Wykonawcê z terenu budowy.

Je¿eli dopuszczono spalanie roœlinnoœci usuniêtej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowi¹zek zadbaæ, aby odby³o siê ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeñstwa i odpowiednich przepisów.

Zaleca siê stosowanie technologii, umo¿liwiaj¹cych intensywne spalanie, z powstawaniem ma³ej iloœci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w do³ach z wymuszonym dop³ywem powietrza. Po zakoñczeniu spalania ogieñ powinien byæ ca³kowicie wygaszony, bez pozostawienia tl¹cych siê czêœci.

Je¿eli warunki atmosferyczne lub inne wzglêdy zmusi³y Wykonawcê do odst¹pienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materia³ do spalenia stanowi przeszkodê w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usun¹æ go w miejsce tymczasowego sk³adowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez In¿yniera, w którym bêdzie mo¿liwe dalsze spalanie.

Pozosta³oœci po spaleniu powinny byæ usuniête przez Wykonawcê z terenu budowy. Jeœli pozosta³oœci po spaleniu, za zgod¹ In¿yniera, s¹ zakopywane na terenie budowy, to powinny byæ one uk³adane w warstwach. Ka¿da warstwa powinna byæ przykryta warstw¹ gruntu. Ostatnia warstwa powinna byæ przykryta warstw¹ gruntu o gruboœci co najmniej 30 cm i powinna byæ odpowiednio wyrównana i zagêszczona. Pozosta³oœci po spaleniu nie mog¹ byæ zakopywane pod rowami odwadniaj¹cymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa siê przep³yw wód powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków

Sprawdzenie jakoœci robót polega na wizualnej ocenie kompletnoœci usuniêcia roœlinnoœci, wykarczowania korzeni i zasypania do³ów. Zagêszczenie gruntu wype³niaj¹cego do³y powinno spe³niaæ odpowiednie wymagania okreœlone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczaniem pod³o¿a”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ robót zwi¹zanych z usuniêciem drzew i krzaków jest:

dla drzew	- sztuka,

dla krzaków	- hektar.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlega sprawdzenie do³ów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

P³atnoœæ nale¿y przyjmowaæ na podstawie jednostek obmiarowych wed³ug pkt 7.

Cena wykonania robót obejmuje:

wyciêcie i wykarczowanie drzew i krzaków,

wywiezienie pni, karpiny i ga³êzi poza teren budowy lub przerobienie ga³êzi na korê drzewn¹, wzglêdnie spalenie na miejscu pozosta³oœci po wykarczowaniu,

zasypanie do³ów,

uporz¹dkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. przepisy zwi¹zane

Nie wystêpuj¹.