Załącznik Nr 3 - "Specyfikacja techniczna samochodu"

Rodzaj nadwozia  sedan  wersja osobowa - 5-osobowy

Dane techniczne:

- samochód nowy rocznik 2008 lub 2007 albo samochód rocznik 2008 lub 2007 o przebiegu nie większym jak 1500 km, bez wypadkowy pochodzący z autoryzowanego punktu sprzedaży samochodów.

- silnik benzynowy

- Pojemność silnika 			 min.1780cm3 - max 2000cm3

- Moc maksymalna			 min.110KW - max 145 KW

- Lakier metaliczny	( kolor samochodu do uzgodnienia z zamawiającym)

- Długość samochodu w całości min. 4.800 mm

- Szerokość samochodu min. 1.750 mm

- Reflektory, przód Bi- xenonowe

- Świtała przeciwmgielne

- Felgi ze stopów lekkich

Wyposażenie :

- Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera,

- Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera,

- Kurtyny powietrzne dla obu rzędów siedzeń,

- Podgrzewane fotele - przód

- Trzy punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości z przodu

- Centralny zamek + zdalne sterowanie

- Elektrycznie sterowane szyby  przednie i tylne

- Elektrycznie sterowane i  podgrzewane lusterka boczne, z oświetleniem przestrzeni wokół drzwi

- Wspomaganie układu kierowniczego

- Koło kierownicy pokryte skórą

- Regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna kierownicy

- Blokada przeciw uruchomieniowa immobilizer

- Podłokietnik z przodu

- Tapicerka welurowa

- Regulacja wysokości fotela kierowcy i  pasażera

- Listwy boczne

- Listwy progowe

- Komputer pokładowy

- Climatronic (klimatyzacja automatyczna )

- Tempomat

- Aktywne zagłówki z przodu

- Spryskiwacze reflektorów przednich

- Instalacja radiowa (antena + głośniki -min. 8)

- Radioodtwarzacz CD

- Czujniki parkowania przód i tył

- Alarm samochodowy z funkcja monitorowania wnętrza

Systemy:

- System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

- System optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania

- Mechaniczny system wspomagania awaryjnego hamowania

- Elektroniczny rozdział siły hamowania na oś przednią i tylną

- System odcięcia dopływu paliwa przy zderzeniu